## Slide 1: Confronto tra os161 e xv6
Programmazione di Sistema – a.a. 2023- – Gaetano Insinna – Luciano Vaccarella – Francesca Zafonte

## Slide 2: Gruppo 14
s308538
Gaetano Insinna
s317999
Luciano Vaccarella
Francesca Zafonte

## Slide 3: Overview
Syscalls
Confronto generale
MMU
Memoria Virtuale
Scheduler
Algoritmi di Scheduling
Confronto tra spinlock
Confronto tra wait channels
Semafori e sleeplock
Meccanismi di Sincronizzazione
TLB
Altre Caratteristiche Rilevanti

## Slide 4: Confronto generale
os161
xv6

## Slide 5: TLB os161
MIPS R3000 TLB
Divisione particolare della memoria
Page size 4096 bytes (20 bits numero di pagina + 12 offset)
64 entries di grandezza 64 bits
os161 offre solamente funzionalià di base

## Slide 6: TLB xv6
Page size 4096 bytes
satp composto da
  MODE: indica Sv39
  ASID: indentificatore dello spazio di indirizzamento
  PPN: numero di pagina fisica che deve essere shiftato di 12 posizioni per accedere all’indirizzo originale
sfence.vma elimina tutte le entry
RISC-V supporta l’eliminazione di uno specifico spazio di indirizzamento, ma non xv6

## Slide 7: MMU os161
Nessun hardware MMU dedicato
kuseg mappato in TLB
kseg0 non mappato in TLB, veloce traduzione sottraendo MIPS_KSEG0 all’indirizzo fisico
Traduzione logico fisico effettuata tramite TLB
Page fault per aggiungere una pagina

## Slide 8: MMU xv6
Direttorio a tre livelli ognuno da 512 entries
Virtual address a 39-bit diviso in 3 parti ognuna riferita ad un livello di direttorio + 12-bit offset
Per traduzione viene utilizzato il seguente algoritmo:
  Legge satp e trova PPN di partenza
  PPN * 4096 + VPN[i] * 8
  Se bit V = 0 allora page fault
  Se bit V = 1 e RWX = 0 branch altrimenti è l’indirizzo cercato
  Si ripete il punto 2
  Quando si trova si comunica alla MMU l’indirizzo fisico

## Slide 9: Scheduling os161
Uno scheduler per l’intero OS che decide in che CPU migrare il thread
Preemptive
Round-Robin
Timer Interrupt chiamato 100 volte al secondo, ma la funzione di scheduling 25

## Slide 10: Scheduling xv6
Un thread scheduler per ogni CPU
Preemptive
Round-Robin
Timer Interrupt chiamato 10 volte al secondo

## Slide 11: Meccanismi di sincronizzazione
SPINLOCK
OS161
XV6

## Slide 12: SPINLOCK_ACQUIRE
OS161
Test + test_and_set

## Slide 13: SPINLOCK_ACQUIRE
XV6
Test_and_set

## Slide 14: SPINLOCK_RELEASE
OS161

## Slide 15: SPINLOCK_RELEASE
XV6

## Slide 16: Meccanismi di sincronizzazione
WAIT CHANNELS
OS161
Struct vera e propria
XV6
Campo nella struct proc
OS161
XV6

## Slide 17: WCHAN_SLEEP
OS161

## Slide 18: WCHAN_SLEEP
XV6

## Slide 19: WCHAN_WAKEALL
OS161

## Slide 20: WCHAN_WAKEALL
XV6

## Slide 21: WCHAN_WAKEONE
OS161
E’ presente questa funzione.
XV6
Non esiste una funzione simile in questo sistema.

## Slide 22: Meccanismi di sincronizzazione
SEMAFORI
OS161
XV6
Non sono presenti i semafori.

## Slide 23: P()
OS161

## Slide 24: V()
OS161

## Slide 25: Meccanismi di sincronizzazione
SLEEPLOCK
OS161
Non sono presenti sleeplock.
XV6

## Slide 26: ACQUIRESLEEP
XV6

## Slide 27: RELEASESLEEP
XV6

## Slide 28: Parte 2
Implementazione di una system call in XV6
freepages: restituisce il numero di pagine libere nel sistema.
testkalloc: implementata per testare la getfreepages, alloca una pagina e restituisce il numero di pagine libere chiamando la getfreepages
1. syscall.h
2. syscall.c
3. syscall.c

## Slide 29: freepages
int kfreepages()
E’ stata creata una funzione che conta il numero di pagine libere.
Per ogni frame libero presente nella freelist viene incrementato un contatore.
Operazione protetta da spinlock per evitare problem di sincronizzazione.
1.kalloc.c
2.defs.h

## Slide 30: freepages
uint64 sys_freepages(void)
System call che chiama kfreepages() e restituisce il numero di pagine libere.
getfreepages
Lato user è stata creata una funzione che chiama la freepages e stampa a schermo il numero di pagine libere
1.sysproc.c
2.user/getfreepages.c

## Slide 31: testkalloc
uint64 sys_testkalloc(void)
System call che chiama kalloc() per allocare una pagina.
Creata per verificare il corretto funzionamento della system call freepages.
testkalloc
Lato user è stata creata una funzione che chiama la testkalloc e stampa a schermo il numero di pagine libere prima e dopo aver allocato una pagina.
1.sysproc.c
2.user/testkalloc.c

## Slide 32: Test delle syscall
All’avvio del kernel viene mostrato a schermo il numero di pagine libere, per fare ciò è stata aggiunta una printf che chiama la freepages.
A destra possiamo vedere cosa viene visualizzato sul terminale:
All’avvio del kernel
Dopo aver chiamato la getfreepages
Dopo aver chiamato la testkalloc
Main.c
1. Avvio kernel
2. getfreepages
3. testkalloc